## Slide 2: Inhalt
Kleine Einführung in die Microcontroller
Kennenlernen der Elektronischen Komponenten
  Microcontroller und Erweiterungsshield
  DHT 11 Sensor
  DS18B20 Sensor
  BH1750 Sensor
  Bodenfeuchtesensor
  Relais
  1602 i2c LCD
  Wasserpumpe
Schaltplan der Recheneinheit
Aufbau der Schaltung
Zusammenbau der Station
Testen und Abschluss

## Slide 3: Einführende Worte
Was sind Mikrokontroller?
Wo treffen wir sie im Alltag an?
Was kann man mit ihnen machen?

## Slide 4: Einführende Worte
Mikrokontroller sind frei programmierbare Ein-Chip-Computersysteme mit Prozessor und Zusatzfunktionen wie Speicher oder Analog-Digital-Wandler
Überall. Jedes elektronische Gerät ist auf Mikrokontroller angewiesen. Beispiele sind Smartphones, Thermometer, Steuergeräte im Fahrzeug, aber auch der heimische Wasserkocher
Sie übernehmen viele kleine Rechen- und Überwachungsaufgaben, zum Beispiel messen sie konstant die Temperatur des zu kochenden Wassers und schalten bei Erreichen der 100 °C die Heizung ab

## Slide 5: Die Plattform Arduino
„Arduino“ ist eine Open-Source-Elektronik-Plattform
Schneller Prototypenaufbau im Bereich Mikrocontrolling
Sehr gut für Einsteiger in die Welt der Elektronik geeignet
Sehr gute Dokumentation durch stetige Weiterentwicklung der Hard- und Software und große Online-Community mit vielen Beispielen und Projekten
Der Begriff „Arduino“ bezeichnet sowohl Hardware (Entwicklungsboards) als auch Software (Programmierumgebung „IDE“)

## Slide 6: Die Plattform Arduino
Arduino Uno
Arduino MKR1000
Arduino Micro
Arduino Nano
Arduino Mega
Arduino Lilypad
Und viele mehr

## Slide 7: Die Plattform Arduino
Der Kreativität und den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt
Unzählige Erweiterungsplatinen und Module sind erhältlich
Schneller Lernerfolg mit wertvollen „Aha-Momenten“
?

## Slide 8: Die Hardware
Das Arduino Uno Board
Herzstück jeden Projektes

## Slide 9: Die Hardware
Entwicklungsboard „Uno“ besteht aus einem Atmel Mikrokontroller mit herausgeführten Anschlüssen („Pins“) und Zusatzbauteilen wie USB-Programmierschnittstelle und Spannungsversorgung
Spannungsversorgung über USB oder externen Anschluss
Eingangsspannungsbereich: 6 bis 20 V, empfohlen 7 bis 12 V
Keine Überlastschutzfunktionen, bei Nichtbeachtung der zulässigen Spannungen Gefahr von Beschädigung des Boards

## Slide 10: Die Hardware
USB-Programmieranschluss Typ A (Druckeranschlusskabel)
Externe Spannungsversorgung
Reset-Knopf, Neustart

## Slide 11: Die Hardware
Power Pins
5 V Spannungsversorgung
3,3 V Spannungsversorgung
Eingangsspannung VIN
Reset PIN, Reset wenn GND
2x GND/Ground (Masse)
Analog Input Pins
6 Analog Input Pins
Spannungsbereich 0 - 5 V
Auslese von Sensoren
Keine Ausgabe von Spannung, nur Eingabe
Pin A4 und A5 sind I2C Bus fähig

## Slide 12: Die Hardware
Digitale I/O Pins
Digitaler Input/Output
5 V Spannung
Funktionen pinMode(), digitalWrite() und digitalRead()
Stromausgabe jeweils max. 20 mA
Pin 0 und 1 Serielle Schnittstelle
Pin 3,5,6,9,10,11 PWM fähig
Pin 10,11,12,14 SPI Bus fähig
Pin 13 ist die Onboard LED
ISP (InSystemProgrammer)
Anderer Weg, um Programme aufzuspielen, wenn USB z.B. nicht zugänglich ist

## Slide 13: Die Hardware
Pinout Diagramm
Schematischer Aufbau eines Mikrokontrollers
Für viele gängige Mikrokontroller erhältlich
Zeigt Aufbau des Boards mit ausgeführten Pins
Beschreibt Bezeichnungen und Sonderfunktionen der Pins (z.B. BUS)

## Slide 14: Prototyping - Erweiterungsshield
Zusatzplatine mit Lötplatzen für z.B. Sensoren
Wird auf den Arduino Uno gesteckt
Verfügt über dezidierte 5 V und GND Leitungen

## Slide 15: DHT 11 Temperatur- und Feuchtesensor
Kombinierter digitaler Temperatur und Luftfeuchtesensor
Ansteuerung über einen digitalen Pin
Messbereiche:
  Temperatur: 0 – 50 °C ( ± 1°C)
  Feuchtigkeit: 20 – 80 % (± 2,5 %)

## Slide 16: DS18B20 - Temperatursensor
Digitaler Temperatursensor
Wasserdicht eingekapselt
Ansteuerung über einen digitalen Pin, Busfähig
Messbereich:
  Temperatur: - 55 bis 125 °C ( ± 0,5 °C)

## Slide 17: BH1750 Lichtintensitätssensor
Messung der Lichtintensität in der Einheit „lux“
Anschluss über den i2c-Bus
  Vorteil, nur zwei Datenleitungen zum Anschluss von vielen Zusatzmodulen
Messbereich 0 - 65535 lx

## Slide 18: Bodenfeuchtesensor
Messung der Feuchte im Erdreich
Messung über Widerstandsveränderung
Analoger Sensor, Umwandlung zum digitalen Wert entsteht im Microcontroller

## Slide 19: Relais - Modul
Relais sind Schalter, über die ein größerer Strom fließen kann als über die Pins des Arduino
Pumpe benötigt etwa 500 bis 700 mA
Ein Digitalpin des Arduino kann bis zu 200 mA liefern
  Schalten des Relais über einen Digitalnin, der große Strom fließt dabei durch das Relais und nicht durch den empfindlichen Microcontroller

## Slide 20: 1602 LCD mit i2c Schnittstelle
Einfaches Display zur Anzeige von Werten
Es können 16 Zeichen auf 2 Zeilen dargestellt werden
Ansteuerung durch den i2c Bus mit Zusatzplatine auf der Rückseite des Displays
  Vereinfachung der Schaltung, 4 statt 16 Leitungen werden benötigt

## Slide 21: Wasserpumpe
Einfache Umwälz-Wasserpumpe mit Saug- und Druckstutzen
Wartungsfrei und Sicher
Betriebsspannung: 6-12 V DC
Bei 9 V: 1,25 L / min Förderleistung
Anschluss 6 bis 9 mm

## Slide 22: Schaltplan

## Slide 23
Aufbau der Schaltung nach Schaltplan und Anschlüssen

## Slide 24
Zusammenbau der Station und Testing